Projekt nr RPLD.11.01.04-10-0003/21, pn. ”TIK? TAK! Multimedialn@Trzynastka”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Znak sprawy  2/LOXIII/TP/D/2022                                                                                Załącznik Nr 2A

Opis przedmiotu zamówienia: Pakiet 1

|  | nazwa | opis |
| --- | --- | --- |
| 1. | Komputer do grafiki 3D oraz renderowania animacji i filmów (After Effects) | Procesor: Intel Core i9-9900K (8 rdzeni, 16 wątków, 3.60-5.00 GHz, 16 MB cache) Pamięć RAM: 64 GB (DIMM DDR4, 3000 MHz) Maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM: :128 GB Liczba gniazd pamięci (ogółem / wolne): 4/0 Karta graficzna: NVIDIA Quadro P2200, Intel UHD Graphics 630 Wielkość pamięci karty graficznej: 5120 MB GDDR5X (pamięć własna) Dysk SSD PCIe: 500 GB Dysk HDD SATA 7200 obr.: 2000 GB Opcje dołożenia dysków: Możliwość montażu pięciu dysków SATA, Możliwość montażu dodatkowego dysku M.2 PCIe/SATA Dźwięk: Zintegrowana karta dźwiękowa Łączność: Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac), LAN 10/100/1000 Mbps, Bluetooth Złącza panel przedni: USB 2.0 - 2 szt., USB 3.2 Gen. 1 - 2 szt., Wejście mikrofonowe - 1 szt. Wyjście słuchawkowe/głośnikowe - 1 szt. Złącza - panel tylny: USB 2.0 - 2 szt., USB 3.2 Gen. 1 - 2 szt., USB 3.2 Gen. 2 - 1 szt., USB Type-C - 1 szt., Wejście/wyjścia audio - 5 szt., Wyjście S/PDIF - 1 szt., RJ-45 (LAN) - 1 szt., HDMI - 1 szt., Display Port - 1 szt., Display Port (karta graficzna) - 4 szt., PS/2 Combo - 1 szt., AC-in (wejście zasilania) - 1 szt. Porty wewnętrzne (wolne): PCI-e x16 - 2 szt., PCI-e x1 - 3 szt., SATA III - 5 szt. M.2 - 1 szt. Kieszeń wewnętrzna 3,5" - 1 szt. Kieszeń wewnętrzna 2,5" - 4 szt. Zasilacz: min.550 W Dodatkowe informacje: Chłodzenie wodne CPU System operacyjny: Microsoft Windows 11 Pro PL (wersja 64-bitowa) Wysokość (max wymiary) 437 mm Szerokość (max wymiary) 204 mm Głębokość (max wymiary) 426 mm Rodzaj gwarancji: (door-to-door) Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego, nieużywanego oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu Oprogramowanie systemowe powinno być fabrycznie zainstalowane przez producenta komputera Zamawiający nie akceptuje w zamawianych komputerach systemu operacyjnego Windows 11 Pro Education |
| 2. | Monitor 27” 4k z HDR | Jasność 300 cd/m² Czas reakcji 5 ms Kąt widzenia poziomy 178 ° Kąt widzenia pionowy 178 ° Pobór mocy 36 W Plamka matrycy 0.1554 mm Proporcje obrazu 16:9 Przekątna ekranu 27" Typ matrycy TFT IPS Powierzchnia matrycy Matowa Technologia podświetlania Diody LED Kontrast statyczny 1 000:1 Ilość kolorów 1,07 mld Gniazda we/wy 1 x 3,5 mm minijack , 1 x DisplayPort , 2 x HDMI Standard VESA 100 x 100 Ekran: Rozdzielczość 4k z HDR - 3840 x 2160 |
| 3. | Laptopy | Procesor: Intel Core i5-10300H (4 rdzenie, od 2.50 GHz do 4.50 GHz, 8 MB cache) Karta graficzna: Nvidia GeForce GTX 1650 Ti (4 GB) Pamięć RAM: 8 GB (DDR4, 2933 MHz) Dysk SSD: 512GB M.2 PCIe NVMe Przekątna ekranu: 15,6 Zainstalowany system operacyjny: Microsoft Windows 11 pro Typ ekranu: Matowy, LED, Value IPS-level, 144 Hz Maksymalna obsługiwana pamięć RAM: 32 GB Ilość gniazd pamięci (ogółem/wolne): 2/1 Rozdzielczość ekranu: 1920 x 1080 px (Full HD) Dźwięk: Zintegrowana karta dźwiękowa Wbudowane głośniki 2x 2W Wbudowany mikrofon Kamera internetowa: Tak, 720p HD Łączność: LAN 10/100/1000 Mbps Bluetooth 5.2 (Dual band) 2*2 Wi-Fi 6(802.11ax) Złącza: 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C (z DisplayPort) 1x RJ45 LAN 1x HDMI 2.0b 1x 3.5 mm Combo Audio Jack 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1x USB 2.0 Type-A Bateria: 3-komorowa, 48 Wh Li-Ion Szerokość: 359 mm Wysokość: 24,7 - 24,9 mm Głębokość: 256 mm Materiał: tworzywo sztuczne Waga: 2,3 kg Dodatkowe informacje: Kensington Lock Jednolite podświetlenie RGB Dołączone akcesoria: Zasilacz Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego, nieużywanego oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu Oprogramowanie systemowe powinno być fabrycznie zainstalowane przez producenta komputera Zamawiający nie akceptuje w zamawianych komputerach systemu operacyjnego Windows 11 Pro Education |
| 4. | Tablet graficzny | Typ produktu Tablet piórkowy Aktywny obszar roboczy 280 x 175 mm Rozdzielczość 5080 lpi Poziomy nacisku 8192 Interfejs USB Typ piórka Czułe na nacisk, Bezprzewodowe, Bezbateryjne, Rozpoznające nachylenie Technologia Rezonans elektromagnetyczny Przyciski Pole funkcyjne x 16, 10 x ExpressKey, Przycisk zasilania Zasilanie USB Kompatybilność Windows, Mac OS X, Android Dodatkowe informacje Programowalne przyciski Dołączone akcesoria Pióro cyfrowe, Podstawka pod pióro, Zapasowe wkłady - 8 szt. Wysokość 222 mm Szerokość 373 mm Grubość 8 mm Waga 0,57 kg |
| 5. | TABLET GRAFICZNY | Wysokość [mm] 16 Szerokość [mm] 455 Głębokość [mm] 266 Waga [kg] 1.1 Kompatybilność Windows 10, Windows 7, Windows 8.1 Typ produktu Tablet piórkowy Kolor Czarny Wyposażenie Kabel micro USB, Piórko, Podstawka pod piórko Obszar roboczy [mm] 350 x 220 Poziomy nacisku 8192 Rozdzielczość [lpi] 5080 Przekątna ekranu [cal] 16.3 Interfejs USB Typ piórka Bezbateryjne Przyciski 12 x ExpressKey Technologia TILT Czas pracy (bezprzewodowo) [h] 30 Dodatkowe informacje Dostosowany dla osób prawo i lewo ręcznych Zasilanie USB |
| 6. | Urządzenie wielofunkcyjne | Druk w kolorze Tak Automatyczny druk dwustronny Tak Rozdzielczość druku w czerni [dpi] 600 x 600 Rozdzielczość druku w kolorze [dpi] 600 x 600 Szybkość druku w czerni [str/min] 27 Szybkość druku w kolorze [str/min] 27 Szybkość wydruku pierwszej strony (czerń) [s] 13.8 Szybkość wydruku pierwszej strony (kolor) [s] 15.3 Typ skanera ADF Rozdzielczość optyczna [dpi] 1200 x 1200 Maksymalny format skanowania 216 x 356 mm Głębia koloru [bit] 24 Głębia szarości [bit] 256 Złącze Ethernet (LAN) Tak Złącze USB Tak Rozdzielczość kopiowania [dpi] 600 x 600 Zmniejszanie / powiększanie 25 - 400 Prędkość kopiowania - czerń [str/min] 27 Prędkość kopiowania - kolor [str/min] 27 Funkcje kopiowania Dwustronne, Kopiowanie dokumentów tożsamości, Przyciemnianie, Rozjaśnianie Wbudowany faks Tak Maksymalna prędkość transmisji danych [kBps] 33.6 Pamięć faksu [str] 400 Automatyczna sekretarka Tak Książka telefoniczna 120 numerów Maksymalny format druku 216 x 356 mm Podajnik papieru 250 arkuszy Taca odbiorcza 150 arkuszy Pamięć 512 MB RAM Wyświetlacz Tak Wi-Fi Nie Bluetooth Tak Obsługiwane formaty nośników 10 x 15 cm, A4, A5, A6, B5, B6, Etykiety, Kartki pocztowe, Koperty Poziom hałasu [dB] 49 Pobór mocy drukowanie [W] 550 Pobór mocy wyczekiwanie [W] 20 Wysokość [mm] 400 Szerokość [mm] 416 Głębokość [mm] 472 Rodzaj drukarki (Technologia druku) Laserowa Obsługiwane systemy Android, iOS, Mac OS, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 Kolor obudowy Czarno-biały |
| 7 | Komplet tonerów CMYK oryginalnych | Kolor: błękitny, purpurowy, żółty Toner: oryginalny tego samego producenta co drukarka Wielkość: wkład wysokowydajny (XL) Wydajność (5% pokrycia) 6900 str. Wydajność jednostkowa – kolor 2300 str. Kolor: Czarny Toner: oryginalny tego samego producenta co drukarka Wielkość: wkład wysokowydajny (XL) Wydajność (5% pokrycia) 2800 str. |
| 8. | Drukarka 3d | Informacje dodatkowe Certyfikaty: CE, FCC, ROSH, REACH Technologia: FDM Stół roboczy: wymienny Łączność: WI-FI, USB, karta SD Prędkość druku – szybka: 20-120 mm/s Oprogramowanie: TinkerCAD, Fusion360, Onshape, CURA, Simplify3D Obsługiwane typy plików: .STL, .OBJ kompatybilny z drukarką slicer Wymiary [G x S x W] (mm) 380 x 385 x 425 Waga (kg) 7.500 Średnica filamentu 1.750 mm Rodzaj filamentu PLA ABS Średnica dyszy 0.40 mm Konsola kontroli Wyświetlacz – z polskim menu, dotykowy, kolorowy 2,4” Transfer plików USB WiFi Maksymalna temperatura dyszy 260 °C Pole robocze (głębokość) 210 mm Pole robocze (szerokość) 210 mm Pole robocze (wysokość) 210 mm Zamknięta obudowa z przezroczystymi drzwiami i oknami po bokach |
| 9. | Filamenty | Pakiet = 10 kolorów - 2 x biały, 2 x czarny, 1 x czerwony, 1 x niebieski (chabrowy), 1 x żółty, 1 x zielony, 1 x szary, 1 x pomarańczowy Średnica (mm): 1,75 mm Tolerancje średnicy (mm): +/- 0,05 mm Tolerancje owalności (mm): +/- 0,02 mm Waga (g): 800 g (zapakowany próżniowo z pochłaniaczem wilgoci) Temperatura druku (°C): 210-240°C Temperatura stołu (°C): Nie wymaga podgrzewanego stołu (50-70°C jeśli drukarka posiada podgrzewany) PARAMETRY FIZYCZNE PLA Gęstość: 1,24 g/cm3 Zapach: bezwonny Wydłużenie przy rozciąganiu: 6 % (ASTM D882) Wytrzymałość na rozciąganie(do zerwania): 53 MPa (ASTM D882) Moduł sprężystości przy rozciąganiu: 3500 MPa (ASTM D882) Temperatura odkształcenia cieplnego: 55°C (ASTM E2092) |
| 10. | Skaner | Opis produktu skaner dokumentów USB 3.0 Typ interfejsu USB 3.0 Źródło światła LED Rozmiar maksymalny nośnika A4 (210 x 297 mm) Typ wejścia Kolor Rozdzielczość optyczna 1200 dpi x 1200 dpi Maksymalna szybkość skanowania dokumentu 25 stron/min (mono) / 25 stron/min (kolor) Maks. format dokumentu 216 mm x 3048 mm Automatyczny dupleks Tak Rodzaje obsługiwanych nośników Papier zwykły Rodzaj podajnika nośników Automatyczny Pojemność podajnika 50 arkusze Cykl pracy 1500 skanów/dzień Wymagania systemowe Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 bits), Windows 10 Wymiary (szer./głęb./wys.) 45.1 cm x 31.5 cm x 12 cm Waga 3.7 kg |
| 11. | Projektor multimedialny 4k | Rozdzielczość natywna (px) 3840 x 2160 Rozdzielczość 3840 x 2160 (4K/UHD) Źródło światła Lampa rtęciowa Jasność ANSI (lumen) 3000 Żywotność źródła światła (tryb eco) 5000 godzin Proporcje obrazu (natywne) 16:9 Technologia LCD Zoom optyczny 1,6x Interfejs - wejścia HDMI 2.0 x 2 Interfejs - wyjścia Audio out (mini jack), USB-A Interfejs - złącza kontrolne RS232, Trigger 12V, USB serwisowe Poziom generowanego hałasu (tryb standard) 32 dB Poziom generowanego hałasu (tryb eco) 24 dB Zoom 1,6x Bluetooth Tak WiFi Nie Kontrast 100000:1 |
| 12. | Ekran elektryczny | Rodzaj ekranu Zwijany Sposób mocowania Na ścianie i suficie Sposób zwijania Elektrycznie bezprzewodowo Dane fizyczne Szerokość powierzchni projekcyjnej 260.0 cm Wysokość powierzchni projekcyjnej 146.3 cm Dane techniczne Format 16:9 Materiał Matt White Kąt odbicia światła 160° Współczynnik odbicia światła G=1.0 |
| 13. | Dysk sieciowy / cloud | Rodzaj urządzenia - Urządzenie osobistej pamięci w chmurze Połączenie z hostem - Gigabit Ethernet Pojemność całkowita pamięci - 16 TB Ilość zainstalowanych urządzeń / modułów - 2 (zainstalowane) / 2 (maks.) Wymiary (szer./głęb./wys.) - 9.906 cm x 15.494 cm x 17.145 cm Waga - 2.3 kg Lokalizacja - EMEA Procesor - Marvell ARMADA 385 1.3 GHz (Dual-Core) Kontroler pamięci masowej - RAID RAID 0, 1, JBOD Dysk twardy - 2 x 8 TB Praca w sieci - 10Mb LAN, 100Mb LAN, GigE RAM - 1 GB Zasilanie - AC 120/230 V (50/60 Hz) Wymagania systemowe -Apple MacOS X 10.6, Apple MacOS X Lion 10.7, Apple OS X 10.8 Mountain Lion, Apple OS X 10.9 Mavericks, Apple OS X 10.10 Yosemite, Microsoft Windows Vista / 7 / 8 / 10, Apple OS X 10.11 El Capitan |
| 14. | Monitor interaktywny - 65” | Technologia dotykowa - Infrared 4K Rozdzielczość UHD (3840x2160), Przekątna 65", 163.9cm Panel VA, powłoka szklana AG, haze 25% Rozdzielczość fizyczna 3840 x 2160 (8.3 megapixel 4K UHD) Format obrazu 16:9 Jasność 400 cd/m² Przepuszczalność światła 88% Kontrast statyczny 5000:1 Dynamic contrast 15000:1 Czas reakcji (GTG) 6.5ms Kąty widzenia poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89° Kolory 1.07B 10bit Synchronizacja pozioma 30 - 80kHz Powierzchnia robocza szer. x wys. 1429 x 804mm, 56.3 x 31.7" Szerokość ramki (boki, góra, dół) 16mm, 16mm, 44mm Plamka 0.372mm Obudowa czarna, matowa Technologia dotykowa infrared Punkty dotykowe 20 (HID, wymaga kompatybilnego systemu operacyjnego) Dokładność dotyku +- 2mm Dotyk wykonywany stylusem, palcem, w rękawiczce Interfejs dotykowy USB Obsługiwane systemy operacyjne Wszystkie monitory iiyama są Plug & Play i kompatybilne z systemami Windows i Linux. Szczegóły odnośnie wsparcia systemów operacyjnych przez monitory dotykowe znajdują się w pliku dostępnym w sekcji Do pobrania. Analogowe wejścia sygnału VGA x1 (max. 1920x1080 @60Hz) Cyfrowe wejścia sygnału HDMI x2 (2.0 - max. 3840x2160 @60Hz, RGB444/420) Wejścia audio Mini jack x1 Sterowanie RS-232c x1 (DSUB 9pin) RJ45 (LAN) x1 (LAN Control) Wyjścia audio Mini jack x1 Wbudowane głośniki 2 x 10W HDCP tak Port USB x4 (odtwarzanie multimediów / urządzenia peryferyjne / pamięć - przód: 2x v.2.0, prawy bok: 2x v.2.0) RJ45 (LAN) x2 (Automatyczne przełączanie na PC i Androida, 1000 MB) Zintegrowane oprogramowanie iiWare 8.0 (Android 9.0 OS) featuring Note, web browser, file manager, cloud drives, WPS office, ScreenSharePro and EShare for wireless connection with Windows/iOS/Android devices WiFi tak (Moduł WiFi OWM002 - Dwuzakresowy moduł WiFi (2,4 GHz / 5 GHz), Standard Wi-Fi: IIEEE 802.11 a / b / g / n / ac, Obsługa Bluetooth: 2.1 / 3.0 / 4.2 / 5.0) Hardware Quad core A54 CPU, Mali G31 MP2 GPU, 2GB RAM, wewnętrzna pamięć 16GB Ekstra Moduł Wi-Fi (OWM002),Slot OPS, czujnik oświetlenia Tryb kiosk tak Odtwarzanie multimediów tak Grubość szkła 4mm Twardość szkła 7H Obudowa metal Blokada przycisków OSD tak Języki menu OSD EN, DE, FR, ES, IT, RU, CZ, NL, PL Przyciski Zasilanie, Czujnik światła, Złącze USB (2.0) Parametry regulowane ustawienia ogólne (wejście, głośność, podświetlenie), ustawienia audio (głośność, basy, wysokie, balans, tryb dźwięku, wyciszenie), ustawienia ekranu (format obrazu, przesunięcie pikseli, ochrona oczu, automatyczne podświetlenie, ECO, ECR), ustawienia wyświetlania ( jasność, kontrast, odcień, ostrość, tryb wyświetlania, temp. kolorów), dostosuj ustawienia (pozycja pozioma, pozycja pionowa, taktowanie, faza, auto), ustawienia (sieć bezprzewodowa i sieci, osobiste, wejście i wyjście, aplikacja, system) Plug&Play DDC2B Orientacja pozioma Konstrukcja bez wentylatora tak Standard VESA 600 x 400mm Warunki pracy - temperatura 0°C - 40°C Warunki składowania - temperatura - 20°C - 60°C MTBF 50.000 godzin (wyłączając podświetlenie) Kable zasilający, USB, HDMI Rysik x2 (Rysik z dwiema końcówkami) Instrukcje skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa Pozostałe Wspornik montażowy do NUC, Wspornik montażowy do kamery internetowej Pilot tak (baterie w zestawie) |
| 15. | Kabel HDMI 10m 8K | Przewód audio-video , w którym transmisja jest oparta na żyłach światłowodowych zaprojektowany do przesyłania obrazu wysokiej rozdzielczości na dużą odległość bez utraty jakości. Przewody HDMI 2.1 pozwalają na pełne wykorzystanie możliwości nowoczesnych monitorów 4K z odświeżaniem 144 Hz i telewizorów o najwyższej dostępnej rozdzielczości 5K i 8K. Wspiera zabezpieczenia HDCP 2.2 Wspiera technologię kompresji obrazu DSC, automatycznego trybu małego opóźnienia ALLM, zmienną częstotliwość odświeżania (ważne dla graczy), 3D i wyświetlanie dwóch obrazów jednocześnie Ulepszony kanał zwrotny Audio eARC, który umożliwia obsługę sygnału wysokiej rozdzielczości (Dolby Atmos, DTS:X, DTS-HD MA i Dolby TrueHD) w obu kierunkach  Długość kabla 10m  Rodzaj wtyków Wtyk - Wtyk  Rodzaj złącz HDMI - HDMI |
| 16. | Kable VGA 10m | Przeznaczony do profesjonalnych instalacji audio-wideo oraz dla bardziej wymagających użytkowników. Służący do przesyłania wysokiej jakości sygnału video zgodnego standardami: SVGA, XGA, SXGA, WXGA. Przewodnik wykonany z najwyższej jakości miedzi beztlenowej OFC, oraz solidne wtyki, zakończono stykami pokrytymi 24-karatowym złotem. Długość 10 metrów Przekrój przewodu 8 mm Wtyki: Kabel VGA (D-Sub) - VGA (D-Sub) Przewodnik: miedź beztlenowa PC OFC 99.96% Inne: filtry przeciwzakłóceniowe; kabel w pełni ekranowany |