Projekt nr RPLD.11.01.04-10-0003/21, pn. ”TIK? TAK! Multimedialn@Trzynastka”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Znak sprawy  2/LOXIII/TP/D/2022                                                                                Załącznik Nr 2C

Opis przedmiotu zamówienia: Pakiet 3

|  | nazwa | opis |
| --- | --- | --- |
| 1. | Sieć WiFi (dostęp do bezprzewodowego internetu) | Zakres częstotliwości: 5150 MHz ... 5875 MHz,  2412 MHz ... 2462 MHz Typ anteny: 3Tx 3Rx MIMO, 2.4 GHz / 5.0 GHz - 3 dBi, Zintegrowana - 3 x Antena dookólna Standardy:  IEEE 802.11ac,  IEEE 802.11b,  IEEE 802.11g,  IEEE 802.11n Prędkość transmisji:  1300 Mbps @ 5 GHz,  450 Mbps @ 2.4 GHz Zasięg transmisji bezprzewodowej: 122 m Zabezpieczenia: WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES) Porty LAN: 2 x 10/100/1000 Mbps BASE-TX (Cat. 5, RJ-45) System operacyjny: UniFi WiFi Enterprise System Moc nadajnika:  22 dBm @ 2.4 GHz (max)  22 dBm @ 5.0 GHz (max) Zasilanie PoE: 44 V ... 57 V - PoE, PoE (802.3af/at) Zasilanie: 48 V / 0.5 A - Adapter zasilania PoE - w zestawie Pobór mocy: 9 W Wybrane cechy:  Możliwość montażu na ścianie lub suficie  UniFi WiFi Enterprise System  Mapy pomieszczeń oraz zasięgu  Łatwy i jednolity system zarządzania dla wielu urządzeń  Intuicyjna instalacja i konfiguracja wielu zaawansowanych funkcji Temperatura pracy: -10 °C ... 70 °C Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia: 5 % ... 95 % Waga:  0.33 kg  0.47 kg (z akcesoriami mocującymi) Wymiary: Ø 197 x 36.5 mm |
| 2. | Sieć WiFi / Skrzynka RACK 19 | Wysokość: 6U Wymiary: 600x450x370mm Typ szafy: wisząca Klasa szczelności: IP20 Kolor: szary Otwór na wentylator: Tak Drzwi przednie: zamykane na klucz |
| 3. | Sieć WiFi / Switch zarządzany 24p | Cechy zarządzania Typ przełącznika Zarządzany Przełącznik wielowarstwowy L2/L3 Łączność Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet 24 Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ Gigabit Ethernet (10/100/1000) Liczba zainstalowanych modułów SFP 2 Sieć komputerowa Standardy komunikacyjne IEEE 802.3af,IEEE 802.3at Dublowanie portów Tak Pełny dupleks Tak Podpora kontroli przepływu Tak Automatyczne MDI/MDI-X Tak Protokół drzewa rozpinającego Tak Obsługa sieci VLAN Tak Przekazanie (audycja) Danych Przepustowość rutowania/przełączania 52 Gbit/s Przepustowość 26000 Mpps Prędkość przekazywania 38,69 Mpps Trasa statyczna Tak Zgodny z Jumbo Frames Tak Ochrona Typ uwierzytelniania IEEE 802.1x,RADIUS Design Możliwości montowania w stelażu Tak Układ 1U Kolor produktu Diody LED Działanie, Link, PoE, Prędkość, System Certyfikaty CE, FCC, IC Zarządzanie energią Zasilacz dołączony Tak Napięcie wejściowe AC 100 - 240 V Częstotliwość wejściowa AC 50/60 Hz Napięcie wejściowe DC 44 - 57 V Zasilanie przez Ethernet Obsługa PoE Tak Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów 16 Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port 32 W Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu 92 W Warunki zewnętrzne Zakres temperatur (eksploatacja) -5 - 40 °C Zakres wilgotności względnej 10 - 90% Waga i rozmiary Szerokość produktu 442,4 mm Głębokość produktu 200 mm Wysokość produktu 43,7 mm Waga produktu 3 kg |
| 4. | Patch panel | Liczba portów 24 Typ gniazda RJ45 Kategoria 6 Typ okablowania CAT6 Dodatkowe informacje Kategoria 6 Klasa E 250 MHz SO/IEC 11801 i TIA/EIA 568B.2-1 24- portowy, ekranowany W pełni ekranowany stalowa obudowa 1U RACK – 19 cali |
| 5. | Patchcord | FTP kat. 6 kabel sieciowy LAB 2 x RJ45 linka 0,5m |
| 6. | Kabel sieciowy skrętka | kat.6 FTP drut 305m – 100% CU |
| 7. | Kanał elektroinstalacyjny | biały 2mb - 15x32 mm |