Projekt nr RPLD.11.01.04-10-0003/21, pn. ”TIK? TAK! Multimedialn@Trzynastka”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Znak sprawy  2/LOXIII/TP/D/2022                                                                                Załącznik Nr 2D

Opis przedmiotu zamówienia: Pakiet 4

|  | nazwa | opis |
| --- | --- | --- |
| 1. | Kino domowe - głośniki | Zestaw 5.0 kina domowego Kolumna głośnikowa podłogowa pasmo przenoszenia (±3 dB): 45-20.000 Hz czułość (2,83 V/1 m): 88 dB impedancja: 4-8 Ohm maksymalna skuteczność (SPL): 108 dB rekomendowana moc wzmacniacza: 40-150 W częstotliwość zwrotnicy: 2 400 Hz głośnik wysokotonowy: 1" (25mm) miękka kopułka głośniki nisko-/średniotonowe: 2x 5" typ obudowy: Bass Reflex terminale głośnikowe: pojedyncze dołączone akcesoria: kolce Kolumna głośnikowa podstawkowa pasmo przenoszenia (±3 dB): 55-20.000 Hz czułość (2,83 V/1 m): 86 dB impedancja: 4-8 Ohm maksymalna skuteczność (SPL): 106 dB rekomendowana moc wzmacniacza: 25-125 W częstotliwość zwrotnicy: 2 800 Hz głośnik wysokotonowy: 1" (25mm) miękka kopułka głośnik nisko-/średniotonowy: 5" typ obudowy: Bass Reflex terminale głośnikowe: pojedyncze Kolumna głośnikowa centralna pasmo przenoszenia (±3 dB): 50-20.000 Hz czułość (2,83 V/1 m): 88 dB impedancja: 4-8 Ohm maksymalna skuteczność (SPL): 108 dB rekomendowana moc wzmacniacza: 25-125 W częstotliwość zwrotnicy: 2 600 Hz głośnik wysokotonowy: 1" (25mm) miękka kopułka głośniki nisko-/średniotonowe: 2x 4" typ obudowy: Bass Reflex terminale głośnikowe: pojedyncze |
| 2. | Kino domowe - amplituner | Moc znamionowa RMS (tryb dookólny) [W] 750 Funkcje Bluetooth Złącze USB Funkcje dodatkowe 3D - obsługa formatu, 4K - obsługa formatu, Advanced Sound Retriever, Auto Level Control, Automatyczna kalibracja, Deep Colour, Dolby Vision, HDR, Możliwość aktualizacji oprogramowania, Skalowanie do Ultra HD, Tryb czuwania, Tryb Eco, x.v.Colour | Bluetooth Tak Liczba kanałów 5.1 Funkcje dodatkowe 3D - obsługa formatu, 4K - obsługa formatu, Advanced Sound Retriever, Auto Level Control, Automatyczna kalibracja, Deep Colour, Dolby Vision, HDR, Możliwość aktualizacji oprogramowania, Skalowanie do Ultra HD, Tryb czuwania, Tryb Eco, x.v.Colour Korektor dźwięku Tak Radio AM, FM Radio internetowe Nie Regulacja tonów niskich/wysokich Tak Bluetooth Tak Dekodery dźwięku wielokanałowego Dolby Atmos, Dolby Digital Plus, Dolby Surround, Dolby True HD, DTS 96/24, DTS Neural:X, DTS-ES, DTS-HD Express, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio, DTS:X Liczba kanałów 5.1 Pobór mocy (tryb czuwania) [W] 0.2 Pobór mocy (tryb włączenia) [W] 465 Liczba złączy coaxialnych 1 / 0 Liczba złączy HDMI 4/1 Złącze USB Tak Liczba złączy liniowych audio 3/1 Liczba złączy optycznych 1/0 Pozostałe wejścia/wyjścia Wejście anteny FM Wyjście pre-out Tak Wyjście słuchawkowe Tak Charakterystyka Moc dynamiczna na kanał (4 ohm) [W] 125 Moc dynamiczna na kanał (6 ohm) [W] 135 Moc dynamiczna na kanał (8 ohm) [W] 85 Moc muzyczna (tryb dookólny) 750 W Moc znamionowa RMS (tryb dookólny) [W] 750 Moc dynamiczna na kanał (8 Ω) [W] 85 Fizyczne Głębokość [cm] 32.1 Szerokość [cm] 43.5 Waga [kg] 8 Wysokość [cm] 14.8 Zasilanie 220-240 V 50/60 Hz |