Projekt nr RPLD.11.01.04-10-0003/21, pn. ”TIK? TAK! Multimedialn@Trzynastka”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Znak sprawy  2/LOXIII/TP/D/2022                                                                                Załącznik Nr 2E

Opis przedmiotu zamówienia: Pakiet 5

|  | nazwa | opis |
| --- | --- | --- |
| 1. | Rejestrator dźwięku | Modułowy system wejść i mikrofonów Kapsuła mikrofonu XY 140 db SPL Równoległa praca na cztery wejścia Bezpośrednie nagrywanie na nośniki pamięci SD, SDHC i SDXC do 32 GB Rozdzielczość do 24 Bit /96 kHz 2 wejście XLR/TRS Wbudowane efekty, w tym filtr górnoprzepustowy, kompresor, limiter Złącze USB do wymiany danych z komputerem Wielokanałowy interfejs Stereo-USB-Audio do PC/Mac/iPad Slot kart pamięci SD Kompatybilny z kapsułami modelu h6 Działa z bateriami alkalicznymi lub akumulatorami NiMH wielokrotnego ładowania typu AA 15 godzin eksploatacji z czterema bateriami alkalicznymi typu AA Zestaw musi zawierać: rejestrator gąbkę osłaniającą od wiatru mikrofony wymienną kapsułę mikrofonu X/Y kabel USB do połączenia z komputerem plastikowy case chroniący urządzenie |
| 2. | Zestaw akcesoriów do rejestratora dźwięku | Zestaw: Pilot umożliwiający zdalne sterowania rejestratorem Osłona przeciwwietrzna typu Dead Cat - niezastąpiona w plenerze przy wietrznej pogodzie Kabel USB - Mini USB Zasilacz sieciowy do rejestratora |
| 3. | Mikrofon wokalny z kablem – zestaw | Kluczowe cechy Dynamiczny kardioidalny mikrofon wokalny Dane techniczne Wymiary: Ø 48 x dł. 180 mm Złącze: XLR -3pin Pasmo przenoszenia (mikrofon): 55 - 16 000 Hz Zasada działania przetwornika: dynamiczny Charakterystyka kierunkowa: kardioida Impedancja nominalna: 300 Ω (przy 1 kHz) Min. impedancja końcowa: 1 kΩ Czułość: 1,8 mV / Pa (pole wolne, bez obciążenia przy 1 kHz) Waga ok. 330 g Zakres temperatury 0 ° C ... + 40 ° C (+32 ° F ... + 104 ° F) KABEL Długość kabla 6 metry Średnica kabla 6 mm Przekrój przewodu wew. 0,31 mm² Złącze 1 wtyk jack mono 6,3 mm Złącze 2 gniazdo XLR (żeńske) Styk złączy 1 i 2 mosiądz wysokoniklowany |
| 4. | Mikrofon kordialny do podcastów |  Wkładka: 1-calowa, pojemnościowa, polaryzowana zewnętrznie  Charakterystyka kierunkowości: kardioidalna  Pasmo przenoszenia: 20 Hz - 20 kHz  Impedancja wyjściowa: 100 Ohm  Ekwiwalentny poziom szumów: 5 dBA SPL [IEC651, IEC268-15]  Maks. SPL: 137 dB [THD 1% dla 1 kOhm]  Czułość: -31,9 dB, 1 V/Pa [25 mV przy 94 dB SPL] +/-2 dB  Dynamika [DIN IEC651]: 132 dB [IEC651, IEC268-15]  Zasilanie: Phantom 48 V, 24 V  Ciężar: ok. 326 g  Maks. poziom wyjściowy: +13,7 dBu [THD 1% dla 1 kOhm] |
| 5. | Statyw do mikrofonu | waga – ok. 1,80 kg wysokość - 950-1480mm długość ramienia - 640mm materiał - stal i PA gwint - 3/8" kolor – czarny |
| 6. | Looper | Najwyższej jakości brzmienie dzięki 32-bitowej konwersji AD/DA i 32-bitowemu przetwarzaniu zmiennoprzecinkowemu Pięć równloleglych stereofonicznych ścieżek z dedykowanymi kontrolerami i niezależnymi suwakami głośności Sekcje Input FX i Track FX, każda z czterema równoczesnymi efektami i czterema pamięciami szybkiego dostępu Konfigurowalne przyciski FX i Track dla każdej ścieżki Wybór wbudowanych efektów z 49 typami Input FX i 53 typami Track FX, w tym nowe Harmony, Electric FX i wiele innych Wytrzymałe suwaki z dłuższym zakresem dla bardziej precyzyjnej regulacji Funkcja Mark Back zapewnia zwiększoną elastyczność cofania/ponawiania podczas występu Dwa wejścia mikrofonowe XLR z zasilaniem phantom, dwie pary wejść liniowych stereo i trzy pary wyjść liniowych stereo 99 pamięci, z których każda zawiera pięć ścieżek fraz, unikalne efekty i ustawienia odtwarzania, przydzielonego sterowania i wiele więcej Szczegółowa obsługa sterowania MIDI Dwa zewnętrzne gniazda sterujące, każde z obsługą do dwóch przełączników nożnych lub pedału ekspresji USB do tworzenia kopii zapasowych, import/eksport fraz za pomocą BOSS Tone Studio i import patternów za pomocą RC Rhythm Converter |