Projekt nr RPLD.11.01.04-10-0003/21, pn. ”TIK? TAK! Multimedialn@Trzynastka”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Znak sprawy  2/LOXIII/TP/D/2022                                                                                Załącznik Nr 2F

Opis przedmiotu zamówienia: Pakiet 6

|  | nazwa | opis |
| --- | --- | --- |
| 1. | Aparat + obiektyw | Liczba efektywnych pikseli [mln]: 26,2 Typ matrycy: CMOS Rozmiar matrycy: pełnoklatkowa (24x36 mm) Czas otwarcia migawki [s]: 30 - 1/8000 Pomiar światła: matrycowy (384 strefy), centralnie ważony uśredniony, skupiony, punktowy Rozmiar LCD [cale]: 3.1 Typ LCD: dotykowy, odchylany Rozdzielczość LCD [piksele]: ok. 2.100.000 Jasność LCD: regulowana Wizjer: OLED, 3.690.000 punktów, powiększenie ok. 0.71x, pokrycie kadru ok. 100%, punkt oczny ok. 22 mm, korekta dioptrii Czułość ISO: 100 - 40 000 Balans bieli: Auto (priorytet atmosfery, priorytet bieli), światło dzienne, miejsca ocienione, pochmurny dzień, światło żarówek, białe światło jarzeniowe, lampa błyskowa, nastawa własna, ustawianie temperatury barwowej Samowyzwalacz: 2 s, 10 s Zdjęcia seryjne: do 8kl./s Filmowanie: 3830 x 2160 px (4K), z szybkością 29.97, 24.00 lub 23.98 kl./s Format zapisu danych: zdjęcia: JPEG, C-RAW; filmy: MP4 Menu w języku polskim: tak Złącza: USB typ C, HDMI typ C, Wifi (IEEE802.11b/g/n, 2.4 GHz), Bluetooth 4.1 Bezprzewodowa praca zdalna: tak Waga [g]: 650 - 680 Wymiary [mm] - szerokość: 135,8 Wymiary [mm] - wysokość: 98,3 Wymiary [mm] - głębokość: 84,4 Obiektyw dedykowany: Obiektyw do matrycy pełnoklatkowej Ogniskowa 24-105 mm Stabilizacja Światło f/4 Autofokus Pełna klatka |
| 2. | Aparat – karta pamięci | Pojemność [GB] 64 GB Klasa prędkości Klasa 10 Standard pamięci SD / CF UHS-I Prędkość zapisu [MB/s] 90 MB/s Prędkość odczytu [MB/s] 170 MB/s |
| 3. | Kamera cyfrowa 4k | Efektywna liczba pikseli - tryb kamera [mln]: 14.2 Rozmiar matrycy: 1 cal Rozdzielczość: 4K Typ matrycy: CMOS Nośnik danych - na film: Zgodność z Memory Stick Pro Duo™ oraz SD/SDHC/SDXC (x1); SD/SDHC/SDXC (x1) Nośnik danych - na zdjęcia: Zgodność z Memory Stick Pro Duo™ oraz SD/SDHC/SDXC (x1); SD/SDHC/SDXC (x1) Nagrywanie w rozdzielczości HD: Tak Ogniskowa ob. kamery (ekwiwalent 35mm) [mm]: 29,0–348,0 mm dla obiektywu 35 mm (16:9) Ogniskowa ob. aparatu (ekwiwalent 35mm) [mm]: 29,0–348,0 mm dla obiektywu 35 mm (16:9) Jasność obiektywu [f/]: 2.8 - 4.5 Średnica filtra [mm]: 62 Zoom optyczny: 12x Zoom cyfrowy: tak Stabilizacja: optyczna Rozmiar LCD [cale]: 3.5 Typ LCD: panoramiczny Rozdzielczość LCD [piksele]: 1.55 mln Wizjer: elektroniczny 0.24 cala Autofokus: jest Manualfokus MF: jest Migawka: 1/6 – 1/10 000 Balans bieli: Wstępnie zaprogramowany (pomieszczenie: 3200K, plener: 5600K ± 7 stopni, zakres regulacji temperatury barwowej: 2300 – 15 000K), zapamiętywanie po naciśnięciu A, B, możliwość automatycznego wyboru Nocne nagrywanie: 1.7 lux Złącze mikrofonowe: jest Złącze słuchawkowe: Gniazdo stereofoniczne minijack Złącza: 3-stykowe XLR (żeńskie) (x2), Line/Mic/Mic +48 V z możliwością wyboru, BNC (×1), sygnał kompozytowy 1,0 Vp-p, 75 Ω, Gniazdo RCA, Złącze Multi/Micro USB (x1), Gniazdo mini jack stereo (x1), Monofoniczne, HDMI typ A HDMI: wyjście, Typu A Waga [g]: 2100 g (z osłoną obiektywu, muszlą oczną i akumulatorem NP-F570) Wymiary [mm] - szerokość: 171.3 |
| 4. | Karta pamięci do kamery | Pojemność [GB] 64 GB Klasa prędkości Klasa 10 Standard pamięci SD / CF UHS-I Prędkość zapisu [MB/s] 90 MB/s Prędkość odczytu [MB/s] 170 MB/s |
| 5. | Kamera mini | Stabilizator obrazu HyperSmooth 2.0 Obiektyw Obiektywy cyfrowe / pole widzenia: SuperView, szerokie, liniowe, wąskie; Procesor obrazu GP1 Nośnik danych Karta microSD Format HD 4K Ilość klatek na sekundę 60 kl/s. przy 4K 120 kl/s. przy 1440p 120 kl/s. przy 2.7K 240 kl/s. przy 1080p Format zapisu (film) H.264 (AVC) i H.265 (HEVC) Format zapisu (zdjęcia) RAW Rozdzielczość zdjęć: 12 MP Wodoodporność: tak, do 10 m Pojemność baterii: 1220 mAh |
| 6. | Karta pamięci do kamery mini |  Typ karty micro Secure Digital High-Capacity (microSDHC)  Klasa UHS-I klasa prędkości 1 (U1)  Pojemność 64 GB  Prędkość zapisu [MB/s] 30  Prędkość odczytu [MB/s] 100 |
| 7. | Zastaw akcesoriów do kamery mini | Komplet 120 akcesoriów zamkniętych w poręcznej i solidnej walizce typu Hard Case. Wyposażenie, które przyda się np. podczas: jazdy na rowerze uprawiania sportów wodnych uprawiania sportów zimowych nagrywania vlogów – w tym podróżniczych |
| 8. | Obudowa wodoszczelna do kamery mini | - obudowa wodoszczelna 60m - klips montażowy - śruba mocująca - zapasowe drzwi otwarte "Skeleton" |
| 9. | Statyw | głowica 3D olejowa o płynnym przesuwie głowica blokuje się idealnie na kącie 90stopni wygodna rączka sterująca nóżki statywu zakończone są antypoślizgowymi elementami w celu idealnego ustawienia nawet na nierównym podłożu. Posiadają też wysuwane kolce, zapewniające stabilność w każdych warunkach w komplecie wodoodporny pokrowiec, a cały zestaw zapakowany jest w bezpieczny karton Wymiary: Max. wysokość pracy 155cm Min. wysokość pracy 74cm Złożony 78m Udźwig 10kg waga około 3,2kg kolor czarny Specyfikacja: głowica zaprojektowana specjalnie dla kamer - posiada łożyska olejowe, które zapewniają większą płynność, wytrzymałość i łatwość obsługi niż zwykłe głowice smarowane w tradycyjny sposób. głowica wykonana ze stali ( panoramowanie 360 stopni zakres pochyłu głowicy od -60 stopni do +90 stopni. szybkozłączka o dużych wymiarach blokowana jest specjalnym zatrzaskiem, uniemożliwiającym jej przypadkowe wysunięcie szybkozłączka przykręcana na stałe do kamery umożliwia szybkie i pewne mocowanie sprzętu na statywie funkcja sprężynowego powrotu głowicy do poziomu - plus możliwość jej regulacji gwint uniwersalny (standard 1/4") pasuje do wszystkich aparatów i kamer 3-segmentowe, podwójnie wzmacniane nogi niezależnie blokowane zatrzaskami trójnik zwiększający stabilność statywu poziomica dla maksymalnej precyzji ustawień gumowe stopki ułatwią postawienie statywu na nierównym bądź śliskim podłożu wysuwane kolce w stopkach statywu |
| 10. | Monopod (statyw) | Głowica S2 z niezależną blokadę panoramy, która pozwala na płynne obracanie bez konieczności obracania całego monopodu. Inne funkcje obejmują blokadę przechyłu, piankowy uchwyt i wbudowaną poziomicę pęcherzykową.MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE 5,51 funta (2,5 kg) MINIMALNA WYSOKOŚĆ 24,76 cala (62,9 cm) MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ 67,5 cala (171,4 cm) DŁUGOŚĆ ZŁOŻONA 24,8 cala (62,9 cm) TYP BLOKADY NÓG Twist Lock ZAKRES POCHYLENIA +85 / -85 (stałe wyważenie wkładu płynnego) PŁYTKA QUICK RELEASE (QR) Slide-In Video (QR4) 1 / 4-20 i 3/8 ROZMIAR GWINTU MOCOWANIA NA GŁOWĘ 1 / 4-20 i 3 / 8-16 WAGA 2,93 funta (1,33 kg) |
| 11. | Gimbal | gimbal kompatybilny z większością modeli lustrzanek i bezlusterkowców udźwig do 2,2 kg waga wynosząca ok. 1,1 kg wykonany z solidnego aluminium różnorodne tryby pracy udoskonalony algorytm W6 zakres obrotu osi: Tilt: 230°, Roll: 360°, Pan: 360° wydajny, wysokonapięciowy (16,8 V), bezszczotkowy silnik natychmiastowa gotowość do działania po uruchomieniu (w czasie zaledwie 2 s) wyświetlacz LCD z funkcjami gimbla Trzy 16,8 woltowe silniki bezszczotkowe zapewniają niezbędną moc oraz udźwig wynoszący 2,2 kg. Zaawansowany algorytm W6 z marginesem błędu poniżej 0,05°. Tryb panoramowania – w trybie tym kamera płynnie podąża za ruchem obrotowym uchwytu, zachowując jednocześnie stałe położenie względem linii horyzontu. Tryb blokady – obiektyw kamery zachowuje stały kierunek – obrót na wszystkich osiach jest zablokowany w zadanej pozycji. Tryb śledzenia – w tym trybie kamera płynnie podąża za ruchem obrotowym uchwytu oraz w kierunku góra – dół. Tryb śledzenia wieloosiowego – obiektyw kamery płynnie podąża za ruchem uchwytu gimbala we wszystkich trzech osiach. Tryb szybkiej reakcji –kamera podąża szybko za ruchem obrotowym uchwytu, zachowując jednocześnie stałe położenie względem linii horyzontu. usztywniona walizka |